Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

основная общеобразовательная школа имени М.С.Зинукова с. Ухтинка

(МБОУ ООШ имени М.С.Зинукова с. Ухтинка)

(наименование организации)

| СОГЛАСОВАНО Председатель профсоюзного комитета ____________________ Т.В.Петрунова |  | УТВЕРЖДАЮ И.о.директора школы _______________Т.Ю.Шеянова |
| --- | --- | --- |
| «___»_____________ 2011 г |  | Приказ №_____ «____»____________ 2011 г |

ИНСТРУКЦИЯ

По охране труда при работе с кислотами и щелочами

(наименование профессии либо вида работ)

(ИОТ № 016-11)

(обозначение)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа имени М.С. Зинукова с. Ухтинка

| СОГЛАСОВАНО Председатель профсоюзного комитета ____________________ Т.В.Петрунова |  | УТВЕРЖДАЮ И.о.директора школы _______________Т.Ю.Шеянова |
| --- | --- | --- |
| «___»_____________ 2011 г |  | Приказ №_____ «____»____________ 2011 г |

ИНСТРУКЦИЯ

По охране труда при работе с кислотами и щелочами

ИОТ – 016-11

I. Общие требования.

1.      К работе допускаются обучающиеся, знакомые с целью работы, планом проведения работы и прошедшие инструктаж по охране труда при работе с кислотами и щелочами.

2.      Не допускается наличие на рабочем месте посторонних вещей и предметов.

3.      Не допускается наличие шарфов, других висящих частей одежды, распущенные волосы.

4.      В случае травмы необходимо сообщить об этом учителю.

5.      За нарушение охраны труда обучающиеся несут персональную ответственность.

II. Требования безопасности перед началом работы.

1.      Обучающиеся должны получить задания и инструкции, ознакомиться с инструкциями.

2.      Проверить рабочее место на безопасность.

3.      Не приступать к работе без разрешения учителя.

III. Требования безопасности во время работы.

1.      С концентрированными кислотами работать под тягой.

2.      При разбавлении серной кислоты вливать кислоту в воду, а не наоборот во избежание опасного разбрызгивания, пользоваться тонкостенной химической посудой.

3.      Не вливать горячие или теплые жидкости в толстостенные приборы и сосуды (например, в аппарат Киппа) и не добавлять в них серную кислоту.

4.Во избежание ожогов полости рта, а также отравления, не брать растворы кислот и щелочей в пипетку ртом, для всасывания этих веществ следует пользоваться пипетками с ловушками или резиновой грушей.

5. При работе с кислотами и щелочами следует использовать резиновые перчатки, защитные очки и другие средства защиты.

6.  Растворять щелочи следует в фарфоровой посуде, медленно добавляя к воде небольшие порции вещества при непрерывном помешивании. Твердую щелочь брать только щипцами или пинцетом.

7.      Большие куски щелочи следует раскалывать на мелкие в специально отведенном месте с применением защитных очков и перчаток.

8. Отработанные кислоты и щелочи следует собирать раздельно в специальную посуду и сливать в канализацию только после нейтрализации.

9. Разлитые кислоты и щелочи необходимо немедленно засыпать песком, нейтрализовать, и только после этого производить уборку.

10. При попадании кислоты или щелочи на кожу или одежду это место необходимо промыть большим количеством воды и нейтрализовать.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

1.  При проливании кислот и щелочей немедленно сообщить об этом учителю.

2. При попадании кислот и щелочей на кожу смыть большим количеством воды и нейтрализовать.

3. При попадании кислоты внутрь выпить 4-5 стаканов теплой воды и вызвать рвоту, затем выпить столько же взвеси оксида магния в воде и снова вызвать рвоту.

4.      При отравлении щелочами выпить 4-5 стаканов теплой воды и вызвать рвоту, затем выпить столько же 2%-ного раствора уксусной кислоты.

5.      После оказания первой медицинской помощи следует обратиться в медицинское учреждение.

V. Требования безопасности по окончании работы.

1.      Привести в порядок рабочее место.

2.      Вымыть руки с мылом.

3.      Проветрить помещение.

Учитель химии ______________ (Степашкина С.Ю.)